DB6107

汉中市地方标准

DB 6107/ TXXX—2022

烤烟储存保管技术规程

（征求意见稿）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

汉中市市场监督管理局   发布

ICS  65.160

X  87

目   次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3  术语和定义..........................................................................1

4  烟叶储存保管环境....................................................................2

5  烟叶入库前准备......................................................................2

6  烟叶入库储存........................................................................3

7  烟叶出库............................................................................6

8  烟叶仓库现场管理....................................................................6

9  仓库安全............................................................................6

附录A（规范性附录）烟叶入库质量检验单..................................................8

附录B（规范性附录）仓库虫害防治（熏蒸）记录表.........................................9

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省烟草公司汉中市烟草公司提出。

本文件由汉中市烟草专卖局归口。

本文件起草单位：陕西省烟草公司汉中市烟草公司。

本文件主要起草人：湛平、王辉、李先锋、杜俊岐、韩治建、张金江、王化斌、邬洪、刘怡、郑梅迎、党鑫璇、毛锦文、王静。

本文件为首次发布。

烤烟储存保管技术规程

范围

本文件规定了烤烟储存保管环境、烟叶入库前准备、烟叶入库储存、烟叶出库、烟叶仓库现场管理、仓库安全等管理要求。

本文件适用于汉中市范围内烤烟的储存保管。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB2635  烤烟

GB/T23220 烟叶储存保管方法

YC/T31  烟草及烟草制品试样的制备和水分测定    烘箱法

YC/T384 烟草企业安全生产标准化规范

YC/T205 烟草及烟草制品   仓库设计规范

术语和定义

3.1烟叶仓库

用于贮存各类烟叶的库房，通常为钢筋水泥结构，有防潮、隔热、通风、降温及排湿等建筑特性。

3.2 降温通风

以降低库内空气温度为目的而实施的自然通风或机械通风。

3.3 降湿通风

以降低库内空气湿度为目的而实施的自然通风或机械通风。

3.4去湿

利用吸潮剂和空气去湿机降低库内相对湿度。

3.5密封

利用导热性差、隔潮性好的材料，将库房或烟叶严格密封起来，防止外界环境的影响。

3.6 霉变

因霉菌在烟叶上滋生繁殖引起的烟叶发霉变质。

3.7烟草异味

有别于烟草本香的可明显识别的其他气味。主要有霉味、油味等。

3.8烟叶打包

组织人员对收入库房的散烟叶按照成包要求规格，定量规范成包、包装堆垛的过程。

3.9堆码堆垛

烟叶按县区、分部位、分等级合理堆码、堆垛的方式。

3.10翻垛

调换烟包在烟垛中的位置。

4  烟叶储存保管环境

4.1 储存场所封闭性好、干燥、通风、避光，远离无异味污染的地方。

4.2储存前应对储存场所进行清扫、防虫、防污染、防潮处理。

4.3 库区应远离居民生活区，周边不应有气站、油站等危险源。

5  烟叶入库前准备

5.1 烟叶包装打包

5.1.1 包装质量

5.1.1.1烟叶质量同一产区、同一等级、无水分超限，不允许混级烟叶打包，包内不得有任何杂物。

5.1.1.2包装材料应牢固、干燥、清洁、无异味、无残毒。

5.1.1.3包内烟把应摆放整齐，循序相压，自然碎片不大于3%。

5.1.2 包装规格

每包净重为50kg，成包规格统一为80×60×40cm。每包皮重1kg，包装材料统一为麻布2片、麻绳5根（三道腰绳，二道竖绳）。

5.2 烟叶入库前登记、交接

5.2.1烟叶入库必须查验准运证、烟叶移库单，车辆篷布遮盖严实，捆扎良好。

5.2.2保管员根据发货人、承运人签字的调拨单办理入库卸车手续，等级、件数、产地不符的一律拒绝卸车。

5.2.3保管人员根据调拨单分等级复磅称净重。抽检做到随机抽样，100件以内抽10～20％，100件以上抽5～10％，如实填写入库码单和入库单，烟包重量误差超过±0.25Kg应通知发货方在三日内复称。

5.3 烟叶入库检验与等级验收

5.3.1 烟叶入库检验

5.3.1.1 水分检验。现场进行感官检验，烟筋稍软不易断、手握稍有响声、不易破碎为合格，否则为不合格；若感官检验不合格，按YC/T31测定水分。水分大于18.0％为烟叶水分不合格。

5.3.1.2 烟叶异味检验。对现场打开的烟包进行异味感官检验，并进行记录。

5.3.1.3 虫情检验。目测有无虫害痕迹，并进行记录。

5.3.1.4 霉变检验。采用感官检验的方法，叶面或把头有白、青色绒毛状物或有炭化发黑或鼻闻有霉味的即为霉变烟叶。

5.3.2 烟叶入库等级验收

5.3.2.1 抽检取样

按GB 2635中8.2.1、8.2.2规定执行。

5.3.2.2 等级验收

验级员按GB 2635 烤烟规定验收烟叶的品质、水分、砂土，确定烟叶等级。

5.4记录

验级员根据检验结果如实填写质量等级认定单，并将检验结果书面通知发货分公司。

6  烟叶入库储存

6.1 烟叶存放与码垛

6.1.1 烟叶存放原则

贯彻“以防为主，防治结合”的原则，采用控温控湿养护，落实防霉、防虫措施、温湿度管理措施，定期监督检查。

6.1.2 整齐码垛

将验收合格的烟包，整齐码垛。

6.1.2.1 砖柱式烟垛

烟垛自下而上，第一层横三竖四，第二层位置调换，仍是横三竖四，依次垒至堆码高度，成一砖柱式型小垛，数个小垛并排成为一个砖柱式烟垛。

6.1.2.2 台阶骑缝式烟垛

烟垛自下而上，第一层先横后丁，第二层先丁后横，其它各层类堆。堆码次序：一般先从烟垛一端开始铺底，至堆码高度时成台阶型。依次后退码毕，各层之间都骑缝。

6.1.2.3 奇横偶丁式烟垛

烟垛自下而上，奇数层的烟包全部横向摆放；偶数层在垛的两端各纵向摆放一列烟包，其余各列均横向摆放。

6.1.3 烤烟堆码高度为，上等烟4个～5个烟包，中等烟5个～6个烟包，下等烟6个～8个烟包。

6.1.4 堆垛垛形应整齐、稳固，方便清点，无垮塌隐患。

6.2 防潮

6.2.1烟包需置于距地面30cm以上的支架上，距墙面应在30cm以上，利于通风防潮。

6.2.2 储存保管场所干燥、背光、无异味、无污染。

6.2.3 保存期间雨天密闭，晴天通风，若有异常及时查找原因。

6.3 防止霉变

6.3.1 烟叶仓库储存环境温湿度应符合6.4.1、6.4.2的控制要求。

6.3.2 控制入库烟叶水分。原烟水分大于18%的烟叶不能正常入库。每周检测1次包温和水分，当包温超过环境温度3℃时，应翻垛、开包散湿，待包温和水分合格后转入仓库正常贮存。

6.3.3 做好入库前霉变检验把关。见5.2.1.4。

6.3.4 选用适宜的货位垫材，以保证密封堆垛的气密性。

6.4 仓库温湿度控制

6.4.1仓库的环境温度要求

6.4.1.1采用自然通风和空调调节等措施，将库内储存环境温度控制在32℃以下。

6.4.1.2对于夏季库内温度持续超过35℃的库房，应对库房顶棚做隔热处理，降低夏季库内空气最高温度。

6.4.2仓库储存环境湿度要求

6.4.2.1采用自然通风和密闭去湿控制仓库湿度，烟叶仓库的储存环境相对湿度控制在60%～70%。

6.4.2.2严格控制原烟水分，扎把后的烟叶水分应控制在16～18％以内，验收中水分高于18%易产生霉变的原烟剔除不能入库。

6.4.3 仓库通风与除湿

6.4.3.1 降湿通风。采取自然通风手段降低库内湿度，首先应保证库房具有较好的气密性。当库内空气相对湿度值连续3日≥75%并且具备降湿通风条件的情况下，应进行降湿通风。降湿通风的条件是，库外空气绝对湿度小于库内空气绝对湿度。降湿通风每次通风时间不宜过长，达到换气目的即可，通风完成后应关闭通风门窗，保持仓库密闭。

6.4.3.2 降温通风。当库内空气温度值连续3日≥35℃并且具备通风条件的情况下，应进行降温通风。降温通风的条件是，库外空气温度低于库内空气温度。

6.4.3.3 机械除湿。具有较好气密性的库房，可配置除湿机除湿。面积为800-1000 m2的库房，配置除湿量为480L/D的除湿机。每年4月～11月，当库内空气相对湿度测量值连续3日≥75%且不具备降湿通风条件的情况下，开启除湿机进行机械除湿。

6.5 在库检查

6.5.1 检查内容

在库检查内容包括水分、包温、虫情及霉变。

6.5.2 检查方法及期限

6.5.2.1 水分检查

每15d进行一次水分检测。按照烟叶等级进行抽样，每个等级选择1个货垛，从垛的四周和中心选择5个烟包，先进行水分感官检测，若感官检测水分超标（第二、第三季度水分不超过17%，第一、第四季度水分不超过18%），分别从每个烟包的表层和中心抽取1把烟叶，混合均匀后从中抽取10g~20g样品，按YC/T 31测定水分。

6.5.2.2 包温检查

每周进行2次包温检测。每个仓库选择2个~3个货垛，分别从垛的四周和中心选择5个烟包，将温度计从烟包正中插人，5 min后读数，当包温高于库内温度3℃时说明烟叶发热，有霉变危险，应尽快进行倒垛、通风降温。

6.5.2.3 虫害、霉变检查

每15d进行1次虫害及霉变检查。每个仓库选择2个~3个货垛，分别从垛的四周和中心选择5个烟包，每个烟包从表层和中心抽取1把烟叶放在白纸上，检查是否有霉变和虫蛀，若发现有活虫，计算虫口密度，虫口密度=烟叶样品活虫数（头）/烟叶样品质量（kg）。

6.6  烟叶虫害管理

6.6.1 虫害监测

6.6.1.1 日常查库监测。目测仓库空间或地面是否有成虫活动，并进行记录。

6.6.1.2 每2～4周进行1次虫情检查。烟包数在每批次100包以内的抽10～20％，100包以上的抽5～10％，采用五点采样法从每个烟垛的四周和中心抽取烟包，逐一打开烟包观察表层烟叶是否有虫蛀现象。若发现虫蛀现象，则从所抽的每包烟叶中随机抽取20～30片烟叶逐片拍打、抖动，记录各虫态的虫口数，计算虫口密度（单位为头/kg）。

6.6.1.3原烟仓库每200 m2悬挂烟草甲虫和烟草粉螟性激素诱捕板各1块，每周统计诱捕虫数。当每周平均每板诱捕虫数超过10头时喷洒防护剂；当每周平均每板诱捕虫数超过30头时应熏蒸杀虫。

6.6.2虫害防治

6.6.2.1 常规药剂防治

a) 磷化氢熏蒸。可采用整仓熏蒸或分垛熏蒸，熏蒸过程应监测磷化氢浓度。分垛熏蒸时垛外应用杀虫剂杀虫。每次熏蒸结束后应及时填写熏蒸记录。

b) 硫酰氟熏蒸。在库内温度低于16℃或仓库内含铜金属元器件较多不易拆移时可采用硫酰氟熏蒸。每次熏蒸结束后应及时填写熏蒸记录。

c) 熏蒸方法。密封仓库门窗，按每20 g/m3～30 g/m3计算用药量。熏蒸96 h～120 h 后散气，通风条件良好的散气48 h以上，通风条件不佳的至少散气72 h以上。当气体浓度为5mg/kg以下时，方可进入现场。

6.6.2.2 物理防治

a) 灯光诱杀。用白炽灯或黑光灯诱杀鞘翅目、鳞翅目害虫。

b) 性诱捕器。利用烟草甲和烟草粉螟雌虫性信息素对雄性成虫进行引诱。诱捕器应置于距地面高度1.4-1.6米的高度，间距5-10米，每周检查一次诱捕虫情，若虫口数量较多，需每天检查一次。

c) 低温杀虫。利用冬季持续低温期间（库外温度低于–4℃时），打开仓库门窗持续 1周以上引入冷空气，以冻死部分越冬虫源、降低来年虫源基数。

- 烟叶出库

7.1 烟叶出库原则

遵循先进先出、不易保管烟叶先出的原则。

7.2 烟叶出库凭证

严格按调拨计划出库，由负责烟叶调拨作业保管员根据《调拨通知单》核对厂家、等级、货位及车辆等信息，组织劳务人员逐包扫码装车；装车数量复核无误后开具《内部调拨单》及《出门证》，调拨数据必须当日录入仓贮系统。

7.3 出库检查

7.3.1 质量复检

装车前对烟包质量进行复检。主要对该等级烟包进行温湿度检测、质量复检、重量复核（填写码单记录）及包装规范等进行检验，合格后方可装车。对不合格烟包必须经整理检验合格后再进行装车。

7.3.2 数量确认

由负责调拨的保管员于承运人当面点清烟包数量，准确无误后再统一办理出库手续，做好装车记录。做到“三核一清”（核对发货凭证、核对货卡、核对实物、清点货垛存数）。

8  烟叶仓库现场管理

8.1 货位规划。仓库应科学合理地规划货位，努力提高仓库利用率。对货位进行编号。

8.2 定置管理。各类器材、辅助工具，均应实施定置管理。

8.3 烟垛分布示意图、库内温湿度记录表、查库记录表等，应悬挂于仓库办公室或库内显眼位置。

8.4 现场卫生。应随时保持。库内外的卫生、清洁。

9  仓库安全

9.1 仓库应执行《中华人民共和国消防条例》,配备相关消防设施。

9.2 烟叶仓库严禁存放有毒、有异味、易燃、易爆物品。

9.3 烟叶仓库应符合避雷要求，安装避雷设施。

9.4 仓库内严禁吸烟，严禁明火作业。

9.5 在库区和库房内使用电器，必须严格执行安全操作规程。

9.6 定期检查库区和库房电器线路，避免线路老化，引发火灾。

附录A

规范性附录

烟叶入库质量检验单

| 烟叶产地 |  | 数 量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽 样 人 |  | 抽样数量 |  |
| 检验项目 | 检验记录 |
| 感官 |  |
| 烟叶异味 |  |
| 水分情况 |  |
| 霉变情况 |  |
| 虫蛀情况 |  |
| 等级判定 |  |
| 检验结论 | 检验员： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

附录B

规范性附录

仓库虫害防治（熏蒸）记录表

年        月       日

| 施药地点 |  | 仓库编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施药方式 |  | 熏蒸药剂种类 |  |
| 熏蒸药剂用量 |  | 施药操作人 |  |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 药剂浓度（mL/m3） | 检测时间/h |
| 检测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

_________________________________